# Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro VARIANTU B

# VARIANTA B

# Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

A) Technické parametry

| Položka veřejné zakázky | Infuzní pumpa - 126 ks (48 ks ARO, 56 ks JIP, 22 ks centrální příjem) |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| přesnost dávkování ± 5% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah dávkování 0,1-1200 ml/hod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výpočet rychlosti dávky g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bolus - manuální i s přednastavením objemu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická redukce bolusového objemu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detekce vzduchu v systému, možnost nastavení velikosti vzduchových bublin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení parametrů prostřednictvím podsvětlených, případně dostatečně osvětlených ovládacích tlačítek pro práci v noci (membránová klávesnice) nebo dotykového displeje nebo kombinací obou možností ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přehledný displej pro dobrou čitelnost, minimální výška písma u názvu léku 4 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Alarmové stavy v minimálním rozsahu: upozornění na vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitou a vybíjející se baterií, vnitřní poruchu, okluzi nad i pod pumpou, nastavitelný pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze, konec pauzy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Set pro krevní transfuzi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| (18 ks) pump možno použít jako infuzní terapii, tak pro podání transfuze a světlocitlivých látek pomocí setu se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Infuzní pumpa bude vybavena ochrannou membránou peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| KVO režim nastavitelný ve třech úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hodiny provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapkový senzor bude součástí dodávky, pokud jej infuzní pumpa potřebuje k dodržení požadované přesnosti a bezpečné infuzní terapii. V případě, že je obdobná technologie integrována přímo v zařízení a je popsána v návodu o použití a zároveň umožňuje bezpečnou infuzní terapii, dodavatel externí kapkový senzor dodávat nemusí. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu 2 – 3 přístrojů vzájemně spojených dohromady | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost do 2,0 kg včetně akumulátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software v češtině | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost upgrade softwaru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| interval pravidelných bezpečnostně technických kontrol min. po dvou letech nebo déle | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro 32 ks lineárních dávkovačů bude kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | Lineární dávkovač - 250 ks (106 ks ARO, 84 ks JIP, 60 ks centrální příjem) |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů min. 5, 10, 20, 50/60 ml různých výrobců | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přesnost dávkování ± 2%, rozsah dávkování 0,1-999,9 ml/hod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výpočet rychlosti dávky g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuální založení stříkačky nebo režim převzetí a pokračování infuze po přístroji, kde došlo k vyprázdnění stříkačky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bolusy - manuální i s přednastavením objemu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické snížení tlaku po okluzi – Anti-bolus systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení parametrů prostřednictvím podsvětlených, případně dostatečně osvětlených ovládacích tlačítek pro práci v noci (membránová klávesnice) nebo dotykového displeje nebo kombinací obou možností ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přehledný displej pro dobrou čitelnost, minimální výška písma u názvu léku 4 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Alarmové stavy v minimálním rozsahu: upozornění na vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitou a vybíjející se baterií, vnitřní poruchu, nastavitelný pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze, konec pauzy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení názvu oddělení na displeji přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu (nikoliv mechanicky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| KVO režim nastavitelný ve třech úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 8 hodin provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu 2 – 3 přístrojů vzájemně spojených dohromady | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost do 2,1 kg včetně akumulátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software v češtině, kde existuje možnost upgrade softwaru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| interval pravidelných bezpečnostně technických kontrol min. po dvou letech nebo déle | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro 40 ks lineárních dávkovačů bude kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | Dokovací stanice pro infuzní techniku - 34 ks (6 ks pro Expektace, 2 ks pro crashroom, 12 ks pro ARO a 14 ks pro JIP) |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Varianty pracovní stanice pro minimálně 4, 6, 8, 12, k umístění 12 přístrojů (lineárních dávkovačů a infuzních pump) u lůžka lůžka, přičemž konkrétně bude dodáno: 6 kusu dokovacích stanic pro 4 přístroje (Expektace) 2 kusy dokovacích stanic pro 12 přístrojů (CR) 12 kusů dokovacích stanic pro 12 přístrojů (ARO) 16 14 kusů dokovacích stanic pro 8 přístrojů (JIP) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Každý kus dokovací stanice bude obsahovat kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení do SW nemocniční sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzdálený monitoring pro přenos informaci o stavu a činnosti přístrojů umístěných ve stanici a zobrazení těchto informaci v PC na monitoru oddělení v nemocniční síti LAN | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| interval pravidelných bezpečnostně technických kontrol min. po dvou letech nebo déle | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Kritérium Technické parametry:

Váha kritéria je 5 %.

| Hodnocený parametr | Hodnota/ Jednotka | Váha podkritéria | Způsob hodnocení | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška dokovací stanice pro 12 přístrojů je nižší než 110 cm | ANO/NE | ANO = 100 bodů, NE=0 bodů | Ano je lepší | (dodavatel doplní ANO nebo NE) |

| Možnost budoucího rozšíření o 2x Centrální monitoraci – hardware a software pro komplexní přehled stavu infuzí na oddělení (1x ARO a 1x JIP) | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| --- | --- | --- |
| Centrální monitorace pracoviště ARO a pracoviště JIP (umístění v různých podlažích) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW licence pro 12 lůžek na ARO a 14 lůžek na JIP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software musí umět zobrazit stav všech infuzních přístrojů na oddělení (stav – zap/vyp) (použití v PC zadavatele) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zajištění identifikace alarmů s rozlišením závažnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, VTBI, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas, čas konce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Všechny funkce v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |