Příloha č. 2

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ust. § 60 až § 62 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), na veřejnou zakázku:

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – balíček X

Popis objektů

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty, uvedena již provedená opatření ke zvýšení energetické účinnosti.

Objekt č. 3a – Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Svitavy_areál Sokolovská

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Sokolovská 1638, Svitavy |
| --- | --- |
| Provozní doba | Po-Pá 7.00-16.00, tělocvična Po-Pá do 22.00 |
| Obsazenost | 600 žáků a 80 zaměstnanců |
| Energeticky vztažná plocha | 6 843 |
| Obestavěný prostor | 25 089 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2014 |

Stručný popis objektu

Areál je tvořen objekty:

Pavilon A – základní škola a byt

Pavilon B

Pavilon C

Pavilon D – Kuchyň a tělocvična

Spojovací chodba s jídelnou.

Pavilon A je dvoupodlažní objekt, bez podsklepení, v budově sídlí základní škola. Orientace sever-jih. V 1. NP jsou vstupní prostory, centrální šatny, učebny a byt školníka, ve 2. NP jsou učebny a administrativní místnosti užívané základní školou.

Pavilon B je jednopodlažní objekt mezi pavilony A a C, bez podsklepení, v budově sídlí kanceláře gymnázia. Orientace východ-západ. Zateplení objektu provedeno v roce 2014.

Pavilon C je třípodlažní objekt, bez podsklepení, v budově jsou obě kotelny, odborné učebny, jídelna s kuchyní. Orientace sever-jih. Středem každého podlaží je vedena po celé délce pavilonu C chodba, přičemž v 1. NP jsou podél chodby umístěny technické prostory kotelny (hlavní a malá), dílny, laboratoř a malá tělocvična. V 2. a 3. NP jsou podél chodby umístěny učebny, kabinety a sociální zařízení.

Pavilon D je třípodlažní objekt, bez podsklepení, v budově je kuchyň a tělocvična. Orientace východ-západ.

Spojovací chodba s jídelnou je dvojpodlažní objekt, bez podsklepení, navazuje na severní obvodovou zeď pavilonu C. V budově je jídelna. Orientace sever-jih.

Situační schéma

Základní popis stavební části

Pavilon A

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště pavilonu A (na systémové hranici) jsou tvořeny zdivem z plných pálených cihel tl. 450 mm, opatřeného z venkovní strany břízolitovou omítkou, z vnitřní strany vápennou štukovou omítkou tl. 20 mm, následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm. Otvorové výplně venkovního pláště budovy tvoří nová plastová okna s izolačním trojsklem. Okna jsou opatřena venkovními žaluziemi. Vstupní dveře hliníkové. Konstrukce stropu nad nejvyšším podlažím je tvořena podle technické zprávy vypracované na základě provedených sond Atelierem DEKPROJEKT nosnou železobetonovou deskou tl. ~ 150 mm, z vnitřní strany opatřenou vápennou omítkou tl. 20 mm. Na desce jsou uloženy plynosilikátové tvárnice o tl. vrstvy 220 mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na níž je uloženo souvrství modifikovaných asfaltových pásů, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je položena skelná rohož 50 mm, nad níž je bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka A400H a nová izolace na bázi PIR tl. 120 mm, následuje geotextilie a PVC folie. Podlahy na zemině pavilonu A tvoří na ploše základový beton, hydroizolace 3 mm, škvárobeton 100 mm, betonová mazanina 60 mm, cementová mazanina 8 mm a teraco lité 30 mm.

Pavilon B

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště pavilonu B tvoří zdivo z plných pálených cihel tl. 300 a 450 mm opatřené z venkovní strany břízolitovou omítkou, z vnitřní strany vápennou štukovou omítkou, následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm. Otvorové výplně venkovního pláště pavilonu B tvoří plastová okna s izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou hliníkové. Konstrukce stropu nad nejvyšším podlažím je tvořena podle technické zprávy vypracované na základě provedených sond Atelierem DEKPROJEKT nosnou železobetonovou deskou tl. ~ 150 mm, z vnitřní strany opatřenou vápennou omítkou. Na desce jsou uloženy plynosilikátové tvárnice o tl. vrstvy 220 mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na níž je uloženo souvrství modifikovaných asfaltových pásů, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je položena skelná rohož 50 mm, nad níž je bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka A400H a nové izolace na bázi PIR tl. 120 mm, následuje geotextilie a PVC folie. Podlaha na zemině v pavilonu B je tvořena základovým betonem, hydroizolací 3 mm, škvárobetonem tl. 100 mm, betonovou mazaninou tl. 60 mm, cementovou mazaninou tl. 8 mm a litým teraccem tl. 30 mm.

Pavilon C

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště 1. NP pavilonu C tvoří zdivo z plných pálených cihel tl. 450 mm, opatřené z vnější strany břízolitovou omítkou, z vnitřní strany vápennou štukovou omítkou, následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm. Otvorové výplně venkovního pláště pavilonu C tvoří plastová okna s izolačním trojsklem z vnější strany opatřena venkovními žaluziemi. Strop 1. NP tvoří vnitřní vápenná omítka, železobetonové dutinové panely tl. 140 mm a konstrukce podlahy 2. NP. Podlahy 1. NP na zemině je tvořena základním betonem, hydroizolace 3 mm, škvárobeton 100 mm, betonová mazanina 60 mm, cementová mazanina 8 mm a teraco 30 mm. Konstrukce stropu nad nejvyšším podlažím je tvořena podle technické zprávy vypracované na základ provedených sond Atelierem DEKPROJEKT nosnou železobetonovou deskou tl. ~ 150 mm, z vnitřní strany opatřenou vápennou omítkou tl. 20 mm. Na desce jsou uloženy plynosilikátové tvárnice o tl. vrstvy 220 mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na niž je uloženo souvrství modifikovaných asfaltových pás, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je položena skelná rohož 50 mm, nad níž je bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka A400H a nová izolace na bázi PIR tl. 120 mm, následuje geotextilie a PVC folie.

Pavilon D

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště 1. NP pavilonu D jsou tvořeny zdivem z cihel voštinových tl. 300 mm, opatřeným z vnější strany břízolitovou omítkou, z vnitřní strany vápennou štukovou omítkou následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tl. 140 mm. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním trojsklem kromě výplní v tělocvičně, které jsou provedeny z hliníkových profilů. Vstupní dveře jsou plastové. Konstrukci stropu 1. NP pavilonu D tvoří železobetonové dutinové panely a podlaha 2. NP. Konstrukce podlah 1. NP pavilonu D na zemině základový beton, hydroizolace 3 mm, škvárobeton 100 mm, betonová mazanina 60 mm, cementová mazanina 8 mm a teraco 30 mm. Konstrukce stropu nad 2. NP pavilonu D je tvořena železobetonovou deskou tl. ~ 150 mm, z vnitřní strany opatřenou vápennou omítkou tl. 20 mm. Na desce jsou uloženy plynosilikátové tvárnice o tl. vrstvy 220 mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na niž je uloženo souvrství modifikovaných asfaltových pás, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je položena skelná rohož 50 mm, nad níž je bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka A400H a a nové izolace na bázi PIR tl. 120 mm, následuje geotextilie a PVC folie.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Objekt je zásobován teplem (pro vytápění a TV) z vlastních plynových kotelen. Obě kotelny jsou umístěny v pavilonu C. Hlavní kotelna zásobuje teplem pavilony A, B a C. Spojovací objekt a pavilon D jsou zásobovány teplem z malé kotelny.

Hlavní kotelna: plynová teplovodní z roku 2014, kotle kondenzační Vaillant VU INT 1006/5-5 o instalovaném výkonu 300 kW (3x100 kW). Systém M+R reguluje teplotu topné vody do jednotlivých topných větví (ekvitermní regulace), kaskádové spínaní kotlů dle potřebného výkonu, oběhových čerpadel a ohřev TV. Otopná voda je vedena do strojovny s rozdělovačem, ze kterého jsou vyvedeny topné větve:

Větev 1: budova C

Větev 2: budova A, B a C chodby

Větev 3: budova B ředitelství

Větev 4: budova A (ZŠ)

Větev 5: ohřev TV

Větev 6. Vytápění kotelny

a větev (neregulovaná) pro ohřev TV

Oběhová čerpadla jsou Grundfos Magna s plynulou regulací otáček.

Teplá voda z hlavní kotelny je rozvedena na sociální zařízení. Do tříd je rozvedena jen studená voda.

Malá kotelna u jídelny: plynová teplovodní z roku 2014, kotle kondenzační Vaillant VU INT 806/5-5 o instalovaném výkonu 160 kW (2x80 kW). Systém M+R reguluje teplotu topné vody do jednotlivých topných větví (ekvitermní regulace), kaskádové spínaní koltů dle potřebného výkonu, oběhových čerpadel a ohřev TV. Otopná voda je vedena do strojovny s rozdělovačem, ze kterého jsou vyvedeny topné větve:

Větev 1: VZT kuchyně – mimo provoz (pro VZT samostatné plynové kotle z roku 2018)

Větev 2: tělocvična

Větev 3: kuchyně, jídelna

Větev 4: ohřev TV

Teplá vody z malé kotelny je rozvedena do kuchyně a tělocvičny.

Zdrojem tepla pro VZT kuchyně jsou plynové kotle Buderus z roku 2018.

Vytápění

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 60/40°C je uzavřená, s nuceným oběhem otopné vody. Otopná tělesa (301 ks) jsou ocelová desková s IRC z roku 2014.

Příprava TV

Teplá voda je připravována jedna prostřednictvím otopné vody z plynových kotlů, pro kterou je z rozdělovače vyvedena samostatná větev. Příprava teplé vody je realizována v nepřímotopném akumulačním ohřívači.

Teplá voda z hlavní kotelny je rozvedena na sociální zařízení. Do tříd je rozvedena jen studená voda.

Osvětlení

Nově jsou instalována svítidla LED, a to ve všech prostorách, včetně chodeb a tělocvičny.

Voda

Instalované sociální a sanitární zařízení je původní. Jedná se o záchodové mísy s jednostupňovým splachováním typu kombi. Umyvadlové baterie i sprchové hlavice nejsou osazeny úspornými prvky.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2023 instalace LED svítidel

2018 rekonstrukce kuchyně vč. VZT s rekuperací, vlastní zdroj pro ohřev VZT

2014 komplexní zateplení objektů

2014 rekonstrukce obou kotelen

Plánovaná úsporná opatření:

rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů a kanalizace

Objekt č. 4 – Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Obránců míru 1025, Přelouč |
| --- | --- |
| Provozní doba | Po – Pá 7:30 – 16:00 |
| Obsazenost | 500 žáků |
| Energeticky vztažná plocha ( m2) | 5 180 |
| Obestavěný prostor ( m3) | 20 113 |
| Energetický audit (rok) | 2006 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Stručný popis objektu

Gymnázium se nachází na ulici Obránců míru 1025, Přelouč. Gymnázium tvoří objekt hlavní budovy, spojovací krček a tělocvična.

Budovy školy byly postavené v letech 1958-1959. Kolaudace proběhla v roce 1960.

Budova je trojpodlažní s půdou a polozapuštěným suterénem. Má půdorys širokého U s krátkými bočními rameny. Tělocvična je jednopodlažní, spojená s hlavní budovou školy spojovací chodbou s šatnami a kabinety.

V objektu není kuchyně.

Počet žáků cca 500.

Situační schéma

Základní popis stavební části

Hlavní budova

Jedná se o obdélníkovou budovu se 3NP a 1PP. Obvodový plášť z plných cihel tl. 600 mm a 450 mm, nezateplený, okna jsou plastová. Střecha sedlová s krytinou z pálených tašek, nezateplená. Stavební konstrukce jsou původní s výjimkou oken.

Spojovací krček

Jednopodlažní budova, nepodsklepená. Obvodový plášť z plných cihel, nezateplený, okna plastová, střecha plochá, nezateplená.

Tělocvična

Jedná se o obdélníkovou budovu s 1NP. Obvodový plášť z plných cihel tl. 600 mm a 450 mm nezateplený, okna plastová. Střecha sedlová s krytinou z pálených tašek, nezateplená.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Objekty jsou zásobovány teplem z centrální plynové kotelny umístěné v hlavní budově v 1. PP. V kotelně jsou provozovány 2 plynové kotle výrobce Viessmann.

- Viessmann Vitoplex 200 o jmenovitém výkonu 350 kW

- Viessmann Paromat Duplex TR o jmenovitém výkonu 370 kW (v havarijním stavu, mimo provoz)

- Viessmann Paromat Duplex TR o jmenovitém výkonu 285 kW

V provozu je kotel o výkonu 350 kW, kotel o výkonu 285 kW je záložní.

Regulace kotelny je ekvitermní.

Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače a sběrače umístěného v 1. PP. Na rozdělovači je 5 topných větví:

- Učebny

- Byty

- Kabinety

- Chodby

- Tělocvična

Oběhová čerpadla mají regulované otáčky.

Vytápění

Otopná soustava teplovodní s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 90/60°C. Otopná tělesa jsou litinová článková typu Kalor a Slavia, v malé míře ocelová deková opatřena typu Radik. Ve třídách v tělocvičnách, kancelářích jsou opatřena IRC ventily, na chodbách TRV.

Příprava TV

Teplá voda je připravována decentrálně v elektrických bojlerech. Na každém patře hlavní budovy jsou umístěny bojlery o objemu 160 l a příkonu 2 kW (celkem 5ks). Na 1. NP je umístěn bojler TPK 210-12 o příkonu 2,2 kW. V tělocvičně jsou umístěny 2 bojlery o objemu 125 l a příkonu 2 kW. V posilovně je jeden bojler o objemu 125 l a příkonu 2 kW.

Osvětlení

V lednu 2023 proběhla výměna všech svítidel za LED.

Voda

Zařízení generující spotřebu vody (WC mísy, pisoáry, vodovodní baterie, sprchy) jsou z velké části opatřeny úspornými výtokovými armaturami (dvojité splachování, perlátory, úsporné hlavice, pisoáry s fotobuňkou). Ve třídách je studená voda, na sociálkách teplá voda z el. bojleru.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2023 - výměna všech svítidel za LED

2019 – instalace úsporných výtokových armatur

Plánovaná opatření:

Plánované bylo zateplení obvodového pláště, stropů pod půdou, rekonstrukce kotelny, a nucené větrání s rekuperací. Projekt měl být dotován z OPŽP. Doplatek Kraje měl být natolik vysoký, že se realizace odložila na neurčito. Údajně by mělo dojít k rozdělní na dílčí projekty, tj. k postupné realizaci úsporných opatření.

Objekt č. 6 – Gymnázium Jevíčko - domov mládeže

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Nerudova 557, Jevíčko |
| --- | --- |
| Provozní doba | ne - pá, nepřetržitě |
| Obsazenost | ubytovaných 88 |
| Podlahová plocha (m2) | 2 696 |
| Obestavěný prostor (m3) | 12 186 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2015 |

Stručný popis objektu

Domov mládeže Gymnázia Jevíčko svým provozováním zajišťuje ubytování žáků Gymnázia Jevíčko. Komplex budov tvoří dva ubytovací pavilony, kuchyně, jídelny a spojovací chodby. Nachází se západním směrem od centra města Jevíčko na rohu ulic Nerudova a K. H. Borovského.

Historie těchto objektů se datuje do 60. let 20. století.

Ubytovací části mají tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Střecha je plochá. Ubytovací pavilony jsou řešeny se středovou chodbou, na kterou navazují jednotlivé pokoje a sociální zařízení.

Kuchyň s jídelnou mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, střecha sedlová. Kapacita kuchyně je 620 jídel, v současnosti vaří přibližně 500 jídel.

Objekty prošly významnou rekonstrukcí v roce 2018, která obnášela zateplení fasády, střechu a výměnu oken.

Domov mládeže nabízí ubytovací kapacitu pro 88 míst ve 37 pokojích.

Situační schéma

A	ubytovací pavilon

B	ubytovací pavilon

C	kuchyň s jídelnou a spojovací chodbou směrem k ubytovacím pavilonům

Základní popis stavební části

Ubytovací pavilony

Ubytovací pavilony se skládají ze třech nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Obvodové stěny jsou zděné z CDm tl. 375 mm a jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem s použitím tepelné izolace EPS tloušťky 140 mm.

Střecha je plochá zateplená tepelnou izolací EPS v tl. 200 mm a PIR v tl. 40 mm. Otvorové výplně jsou plastové vícekomorové s izolačním dvojsklem.

Kuchyně a jídelna

Kuchyně s jídelnou mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Obvodové stěny jsou zděné z CDm tl. 375 mm a jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem s použitím tepelné izolace EPS tloušťky 140 mm.

Střecha je plochá zateplená tepelnou izolací EPS v tl. 200 mm a PIR v tl. 40 mm. Otvorové výplně jsou plastové vícekomorové s izolačním dvojsklem.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Vytápění objektu včetně zajišťování přípravy teplé vody je řešeno centrálně v plynové kotelně osazené kaskádou třech teplovodních kotlů KÖRÖS termotéka 100 ES z roku výroby 1991. Jmenovitý výkon každého kotle je 116 kW. Provozovány jsou pouze dva kotle, třetí je odstaven.

Po zateplení objektu postačuje tepelný výkon jednoho kotle pro pokrytí požadavků dodávky tepla. Ohřev otopné vody je proveden na teplotu 45 C.

Pro potřeby VZT jednotky větrající prostory kuchyně je v kotelně umístěn samostatný zdroj tepla - plynový kotel DESTILA typ DPL 50 A o jmenovitém výkonu 49,5 kW z roku 2005.

V prvním podzemním podlaží objektu kuchyně je instalován plynový kotel BAXI ECO 3 1.240 zajišťující vytápění prostoru kuchyně.

Vytápění

Otopná voda je od zdrojů tepla zavedena na rozdělovač, z kterého jsou vyvedeny čtyři otopné větve a to pro:

- pravá strana

- levá strana

- kuchyně

- WC, levá část

Rozdělovač je původní bez jakékoliv možnosti regulace.

V koncových místech spotřeby tepla jsou instalována ocelová článková otopná tělesa osazeny ventily IRC, které jsou již ve špatném stavu a neplní svou správnou funkci.

Příprava TV

Příprava teplé vody je provedena centrálně a to v hlavní kotelně, kde je pro tyto účely instalován další plynový kotel DESTILA typu DPI-31 o jmenovitém tepelném výkonu 31,5 kW. Otopná voda je zavedena od zdroje tepla na nově instalovaný nepřímotopný ohřívač ACV Jumbo 1000 z roku výroby 2022 o jmenovitém tepelném výkonu 97 kW a objemu 840 litrů. Cirkulace teplé vody je časově řízená spínáním napájení cirkulačního čerpadla přes spínací hodiny.

Příprava teplé vody pro potřeby kuchyně je řešena lokálně přímotopným ohřívačem teplé vody Quantum Q7E.

Vzduchotechnické zařízení

Nucené větrání je řešeno pro prostory kuchyně. Pro tyto potřeby je instalována VZT jednotka REMAK z roku výroby 2004 s objemovým průtokem 8 100 m3.hod-1. Jednotka je osazena zařízením pro zpětné získávání odpadního tepla o jmenovitém tepelném výkonu 53,3 kW. Elektrické pohony ventilátorů jsou řízeny plynulou změnou otáček prostřednictvím frekvenčních měničů. Otáčky jsou měněny v závislosti na množství spuštěných odtahů a stupně výkonnostního odtahu voleného prostoru kuchyně.

Technologie

Mezi energeticky náročnější provozy lze jednoznačně zařadit kuchyni, která je osazena elektrickými spotřebiči z roku 2006. Pro uchování potravin slouží trojicí chladicích boxů, každý s příkonem 2 kW.

Kapacita kuchyně ke 620 jídel, avšak vařeno je přibližně 500 jídel denně.

Osvětlení

Osvětlení příslušných prostor je původní, instalovány jsou žárovková svítidla, které jsou v posledních letech měněna za již LED svítidla. Dalším typem osvětlení jsou zářivková svítidla s převládajícími příkony 36 W, 40 W a 58 W.

Voda

Výtokové armatury prošli v jednom z ubytovacích pavilonů rekonstrukcí. Dva z pokojů mají mezi sebou společné sociální zařízení, kde jsou instalovány WC mísy s dvou stupňovaným splachováním, vodovodní baterie jsou osazeny perlátory a sprchy úspornými sprchovými hlavicemi.

Sociální zařízení v ostatních částech ubytovacích pavilonů je společné a to vždy každém patře, v těchto případech nejsou výtokové armatury osazeny úspornými prvky.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2022 - výměna boilerů na ohřev TV

2017 rekonstrukce objektů - zateplení obvodových stěn, střechy a výměna oken

průběžná výměna původních světelných zdrojů za LED

Objekt č. 8 – Konzervatoř Pardubice

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice |
| --- | --- |
| Provozní doba | Po – Pá 7 - 20 |
| Obsazenost | 250 studentů |
| Energeticky vztažná plocha ( m2) | 3 062 |
| Obestavěný prostor ( m3) | 43 418 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Stručný popis objektu

Konzervatoř se nachází na Sukově tř. 1260, Pardubice.

Objekt se provozně skládá ze dvou částí: učebny a kanceláře (budova A) a hudební sály (budova B).

Budova A má smíšené využití, v 1.NP a v 4. až 6.NP jsou umístěny učebny a kabinety konzervatoře, v 1.NP a části 2.NP sídlí Psychologicko – pedagogická poradna. V 2.NP využívá prostory Komorní filharmonie a Základní umělecká škola, která využívá i 3.NP.

Budova B je dvoupodlažní, jsou zde umístěné koncertní sály a jejich zázemí.

Situační schéma

Základní popis stavební části

Provozní budova

Budova A (6 nadzemních podlaží) byla postavena v roce 1982, jako administrativní budova. Obvodový plášť je monolitický železobeton s hliníkovým opláštěním, zateplený již z doby výstavby. Otvorové výplně hliníkové s izolačním trojsklem. Střecha je plochá a dodatečně zateplená. Dodatečné zateplení bylo provedeno v roce 2020.

Koncertní sály

Budova B je částečně dvoupodlažní s malými koncertními sály a částečně jednopodlažní – velký sál. Budova B byla postavena v roce 1982. Obvodový plášť zateplený již z doby výstavby, okna hliníková s izolačním trojsklem, střecha plochá, dodatečně zateplená. Dodatečné zateplení bylo provedeno v roce 2005-2006.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je výměníková stanice, napojená na systém SZT, umístěná v samostatné místnosti v 1. PP objektu Výměníková stanice je v majetku školy. Regulace teploty topné vody je ekvitermní.

V hlavní strojovně tepla je rozdělovač/sběrač, kde jsou 3 větve:

- UT 1 hlavní budova

- UT 2 hlavní budova

- TV

Ve vedlejší strojovně je rozdělovač/sběrač, kde jsou 3 větve:

- VZT

- UT malý sál

- UT velký sál

Vytápění

Otopná soustava původní se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou převážně litinová článková typu Kalor, místy plechová desková, s ventily s termoelektrickou hlavicí (IRC) nebo TRV. Teplota topné vody v hlavní výměníkové stanici je regulována ekvitermně pouze základním způsobem, a to ve výměníkové stanici.

Vedlejší strojovna prošla v nedávné době rekonstrukcí. Jednotlivé otopné větve mají samostatnou regulaci směšováním.

Příprava TV

Teplá voda (TV) je připravována centrálně ve výměníkové stanici. Je zde instalován nepřímo ohřívaný ohřívač o objemu 400l, který je společný pro všechny objekty školy i objekt sálů. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu. Provoz cirkulace není řízený.

Vzduchotechnické zařízení

Hudební sály jsou větrány pomocí vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla.

Osvětlení

V budově A je osvětlení řešeno převážně zářivkovými svítidly 2x 36W a 2x 58W. V budově B je instalováno LED osvětlení.

Voda

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově B proběhla v roce 2020. V současné době (2022-2023) probíhá rekonstrukce sociálních zařízení ve správní budově A. Zařízení generující spotřebu vody (WC mísy, pisoáry, vodovodní baterie) jsou opatřeny úspornými výtokovými armaturami (dvojité splachování, perlátorů, fotobuňky).

Zrealizovaná úsporná opatření:

2022 - rekonstrukce sociálních zařízení v budově B - hudební sály

2022-2023 - rekonstrukce sociálních zařízení v budově A - správní budova, škola

2020 – zateplení, výměna otvorových výplní

2020 - instalace VZT, klimatizace na hudebních sálech,

2020 - výměna osvětlení v hudebních sálech

Objekt č. 9 – Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Štefánikova 325, 530 43 Pardubice |
| --- | --- |
| Provozní doba | 6.00-17.30 |
| Obsazenost | 338 studentů |
| Energeticky vztažná plocha ( m2) | 3 512 |
| Obestavěný prostor ( m3) | 11 798 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Stručný popis objektu

Škola je tvořena třemi na sebe navazujícími objekty, které jsou zásobovány společně energiemi. Na zdroj tepla je napojen další objekt – Libuše, Hlaváčova 179. Hlavní budova s č.p. 325 byla postavena koncem 19. stoletá, dvorní přístavba tzv. budova L - učebny a tělocvična byly přistaveny kolem roku 1965. Ve škole je 16 kmenových učeben pro kapacitu 510 žáků. Dalších 10 učeben jsou odborné učebny Stávající počet žáků je 338. Ve škole je tělocvična a posilovna. Kuchyň a jídelna ve škole nejsou.

Situační schéma

Základní popis stavební části

Původní budova

Původní budova (č.p. 325) má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Budova je postavena z plných cihel, tl. zdiva 1000 – 300 mm, vodorovné konstrukce jsou železobetonové, cihelné klenby a záklopové ve vyšších podlažích. Střecha je sedlová s valbami, krytina Al plechová. Okna jsou původní dřevěná dvojitá a zdvojená.

Dvorní přístavba

Dvorní přístavba učeben a garáží má 2 nadzemní podlaží. Objekt je postaven z keramických bloků tl. 440 mm s vodorovnou železobetonovou konstrukcí. Střecha je pultová s krtinou Al plechem. Strop je zateplen tepelnou izolací ze skelné vaty tl. 60 mm. Podlahy na terénu jsou betonové. Okna jsou plastové s izolačním dvojsklem.

Tělocvična

Tělocvična má 1 nadzemní podlaží je postavena klasickým způsobem s vyzdívaným obvodovým pláštěm tl. 450 mm. Střecha tělocvičny je pultová s dřevěným podbitím, zateplená tepelnou izolací ze skelné vaty tl. 60 mm. Nářaďovna je postavena ze sendvičových tvárnic BioPlus tl. 380 mm. Nad nářaďovnou je střecha z keramických desek hurdis s tepelnou izolací tl. 120 mm. Krytina je na obou střechách oceloplechová. Podlahy na terénu jsou betonové. Okna jsou dřevěná dvojitá a zdvojená.

Při místním šetření byly provozovatelem ukázány stávající nedostatky otvorových výplní. V současné době je vypracován projekt na snížení energetické náročnosti budovy spočívající ve výměně otvorových výplní, zateplení dvorní fasády, sanaci suterénu proti vlhkosti a nuceném větrání s rekuperací. Součástí projektu je i vybudování samostatné kompaktní výměníkové stanice v suterénu části S hlavní budovy. K realizaci má dojít v letech 2023-2024, s využitím dotace SFŽP.

Současně se zpracovává projektová studie nástavby resp. vestavby v půdním prostoru hlavní budovy, kde by měly být vybudovány učebny a další místnosti jako náhrada za budovu L. Budova L má být prodána majiteli pozemku, na kterém stojí.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je výměníková stanice, napojená na systém SZT, umístěná v samostatné místnosti v 1. PP objektu Libuše, Hlaváčova 179. Výměníková stanice je v majetku školy. Ve výměníkové stanici jsou instalovány dva ležaté trubkové výměníky voda/voda typ N2 výrobce ZVU a.s. Hradec Králové r.v. 1986. Regulace teploty topné vody je ekvitermní. Tepelná izolace minerální vlna tl. 30 – 60 mm podle dimenze potrubí. Tepelná izolace je místy poškozena a místy i chybí.

Na sekundární straně výměníků pro vytápění je instalován rozdělovač/sběrač, kde jsou 4 otopné větve:

- garáže přízemí

- garáže patro

- obchodní akademie

- objekt Libuše (Hlaváčova 179)

Vytápění

Otopná soustava původní se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou převážně litinová článková typu Slavia, nebo Kalor, místy plechová desková, bez TRV. Teplota topné vody v topných větvích je regulována ekvitermně pouze základním způsobem, a to ve výměníkové stanici.

Jednotlivé větve jsou osazeny podružným měřením tepla, neboť teplo je dodáváno i cizím subjektům.

Příprava TV

Teplá voda (TV) je připravována centrálně ve výměníkové stanici v objektu Libuše. Je zde instalován ležatý ohřívač výrobce Step Trutnov, a.s. o objemu 630l, který je společný pro všechny objekty školy i objekt Libuše. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu. Provoz cirkulace není řízený.

Osvětlení

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu od 20W do 80W, místy žárovková 60W a 200W.

Voda

Baterie u umyvadel jsou kohoutkové nebo pákové bez úsporných výtokových armatur. Toalety mají tlačítkové splachování.

Plánovaná úsporná opatření:

2023	 bude provedeno zateplení dvorní fasády, výměna všech oken, instalace nuceného větrání s rekuperací, vybudování nové výměníkové stanice v objektu školy. Na projekty bude čerpána dotace.

Objekt č. 13 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Sportovní 322, Třemošnice |
| --- | --- |
| Provozní doba | po - pá, 07 - 15 hod |
| Obsazenost | zaměstnanci 30 studenti 180 |
| Energeticky vztažná plocha | kotelna, sklad 291 m2 internát 2 064 m2 škola 1 839 m2 tělocvična 966 m2 truhlárna 357 m2 dílny 2 130 m2 |
| Obestavěný prostor | kotelna, sklad 502 m3 internát 6 255 m3 škola 3 537 m3 truhlárna 458 m3 tělocvična 1 971 m3 dílny 5 462 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 dílny 2016 |

Stručný popis objektu

Areál SOŠ a SOU technické Třemošnice se nachází na samotném západním okraji města Třemošnice průběžné s ulicí Internátní. Postaven byl v 70. letech minulého století, kolaudace celého areálu proběhla v roce 1972.

V areálu školy se nachází celkem 6 budov:

- budova internátu (na objekt navazuje sklad a objekt kotelny) - A

- tělocvična - B

- budova školy - C

- truhlárna - D

- dílny - E

Situační schéma

Základní popis stavební části

Budova internátu

Nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. Konstrukční systém je železobetonový montovaný skelet vyzdívaný z cihel CDM 25 tl. 350 - 450 mm. Obvodové stěny nejsou zatepleny. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá zateplená prostřednictvím tepelné izolace EPS.

V budově se nachází ve třech patrech 42 lůžek. Pro ubytování studentů je vyhrazeno pouze druhé patro, kde je v současnosti ubytováno 21 studentů. V prvním a třetím patře je ubytování poskytováno veřejnosti.

Tělocvična

Bodova tělocvičny je obdélníkového půdorysu, nepodsklepená a tvoří jí jedno nadzemní podlaží. Konstrukční systém je železobetonový montovaný skelet vyzdívaný z cihel CDM 25. Obvodové stěny nejsou zatepleny. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Plochá střecha je zateplena tepelnou izolací EPS 100 mm.

Budova školy

Budova škola je čtyř podlažním nepodsklepeným objektem. Obvodové stěny zděné z cihel CDM tl. 375 mm., nejsou zateplené. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá zateplená.

Truhlárna

Přízemní nepodsklepený objekt, obvodové stěny jsou vystaveny z cihel CDM. Zateplení obvodových stěn není provedeno. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Plochá střecha je nezateplená.

Dílny

Budova dílen je dvojlodní montovanou halou s přístavkem, v kterém se nachází učebny a sociální zázemí. Budova prošla kompletní rekonstrukcí, při které bylo provedeno zateplení obvodových stěn a střechy, výměna oken za nové s izolačním zasklením a výměna původního světlíku z drátoskla za světlík s izolačním trojsklem.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Vytápění objektů v areálu školy je řešeno prostřednictvím centrální plynové kotelny, kde jsou instalovány dva shodné kotle ČKD DUKLA typu KDVE 65, každý kotel o jmenovitém tepelném výkonu 650 kW z roku výroby 1992. Kotel jsou osazeny hořáky APH-M 10 PZ z roku výroby 2004 o jmenovitém tepelném výkonu 800 kW. Regulace kotlů je provedena ekvitermně.

Kotle jsou řazeny do kaskády.

Vytápění

Otopná voda z kotlového okruhu je vedena pomocí čerpadel WILO s plynulou změnou otáček prostřednictvím frekvenčního měniče přes hydraulický vyvažovač dynamických tlaků na rozdělovač, z kterého jsou vyvedeny otopné větve pro:

- internát

- truhlárna

- školu

- tělocvičnu

Před rozdělovačem jsou vyvedeny odbočky pro dílny a centrální přípravu teplé vody pro internát.

Otopné větve nejsou regulovány a nejsou vybaveny oběhovými čerpadly.

Otopné soustavy jsou teplovodní s nuceným oběhem o projektovaném teplotním spádu 80 / 60 C. V koncových místech potřeby tepla jsou instalovány otopná tělesa osazena IRC ventily.

Vytápění prostoru dílen je řešeno kombinovaně a to pomocí otopných těles a topných registrů opatřených termostatickými ventily a teplovzdušnými jednotkami, které jsou ovládány dálkově.

V objektu truhlárny jsou na deskových otopných tělesech instalovány termostatické hlavice. V každé místnosti je následně na jednom otopném tělese umístěna dálkově ovládána bezdrátová hlavice.

Příprava TV

Příprava teplé vody je provedena centrálně pouze pro potřeby objektu internátu a to prostřednictvím otopné vody z kotlů na nepřímotopném akumulačním ohřívači, umístěném v kotelně, o objemu 3 800 litrů z roku výroby 1992. V kotelně jsou osazeny celkem dva identické nepřímotopné akumulační ohřívače, ale dle dostupných informací je provozován pouze jeden. Cirkulace teplé vody pro objekt internátu není provedena.

V ostatních budovách je ohřev teplé vody řešen decentrálně pomocí nepřímotopných elektrických akumulačních ohřívačů o objemu:

- objekt dílen		2×160 l + 1× 200 l

- objekt školy		2× 80 l

- truhlárna		1×80 l + 1× 30 l

Technologie

Významný elektrický příkon je instalován v objektu dílen. Zde se jedná především o zařízení určené k výuce, jedná se o soustruhy, vrtačky, CNC, frézky, a další kovoobráběcí zařízení.

Osvětlení

Osvětlení je v převážné většině modernizováno. V objektu internátu se na chodbách nachází LED žárovky, které mají být měněny za LED čtvercová svítidla. Na pokojích se pak nachází LED zářivková svítidla s příkonem jedné trubice 18 W.

Osvětlení hrací plochy tělocvičny nově zajišťují LED svítidla, na chodbách se nacházejí úsporné zářivky. V objektu dílen v učebnách a na chodbách je osvětlení řešeno převážně v LED provedení. Prostory haly dílny jsou osvětlovány původními svítidly, v současné době se řeší projekt přestavby dílen, kdyby mělo dojít k rekonstrukci podlahy, a současně bude prováděna výměna elektroinstalace, která má být spojená i s instalací nových svítidel.

Ve škole se nachází celkem 11 tříd a všechny jsou osazeny LED svítidly. Rovněž osvětlení v objektu truhlárny je nově řešeno LED svítidly. Objekt truhlárny, který byl rekonstruován z pohledu vnitřní dispozice, je nově osvětlován svítidly v provedení LED technologie.

Venkovní osvětlení je nově řešeno solárními LED lampami.

Voda

Z finančních prostředků kraje bylo provedeno osazení úsporných výtokových armatur v druhém patře internátu (pokoje pro ubytování studentů).

Sociální zařízení objektu dílen je nově zrekonstruováno a výtokové armatury jsou zde osazeny úspornými prvky.

Vodovodní baterie v objektu školy jsou opatřeny perlátory.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2017 - 2020	výměna oběhových čerpadel v kotelně

2020	kompletní zateplení objektu dílen

2021	instalace solárního LED venkovního osvětlení

Plánovaná úsporná opatření:

V 06/2024 plánované zateplení obvodových stěn a střechy

Objekt č. 16a – Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim_areál školy

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Poděbradova 842, Chrudim |
| --- | --- |
| Provozní doba | po - pá, 07-16 hod |
| Obsazenost | zaměstnanci 63 studenti 288 |
| Energeticky vztažná plocha | škola - 4 369 m2 tělocvična - 515 m2 domov mládeže, kuchyně, dílny 4 832 m2 |
| Obestavěný prostor | škola 16 127 m3 tělocvična 2 756 m3 domov mládeže domov mládeže, kuchyně, dílny 16 531 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013*) |
| Adresa objektu | Poděbradova 842, Chrudim |

*) Organizací byly poskytnuty PENB z roku 2013. V roce 2015 proběhlo zateplení všech objektů, nové PENB byly v době místního šetření zapůjčeny společnosti, jenž řeší pro Pardubický kraj studii instalací FVE.

Stručný popis objektu

Areál školy obsahující pět objektů - školu a tělocvičnu, jež jsou samostatnými objekty a domov mládeže, na který navazuje objekt jídelny s kuchyní a objekt dílen s garážemi a přístavby vyšší odborné školy. Areál se nachází severním směrem od centra města Chrudim na rohu ulic Poděbradova a V Hliníkách.

Objekt domova mládeže se skládá z 6 nadzemních podlaží. V prvním je zázemí a vstupní chodba, ve druhém nadzemním podlaží se nachází prostory vyšší odborné školy, ve třetím nadzemním podlaží je psychologická poradna, a ve 4-6 nadzemním podlaží jsou pokoje pro studenty. Na každém patře (4-6.NP) se nachází 13 pokojů a sociální zařízení. Druhé nadzemní podlaží, kde se nachází prostory vyšší odborné školy, je propojeno s přístavbou vybudované nad garážemi severním směrem od objektu domova mládeže. V přístavbě se nacházejí učebny vyšší odborné školy.

Situační schéma

A	škola

B	tělocvična

C	domov mládeže + vyšší odborná škola

D	kuchyň s jídelnou

E	dílny

F		garáže s přístavbou vyšší odborné školy

Základní popis stavební části

Objekt školy

Budova má čtyři nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Obvodový plášť je vyzdívaná z CDm a CDk cihel a je zateplen. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá zateplená.

Tělocvična

Objekt tělocvičny má jedno nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Obvodový plášť je vyzdívaný z CDm cihel a je zateplen. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá zateplená.

Domov mládeže, dílny, kuchyně s jídelnou

Nepodsklepená budova domova mládeže se skládá z šesti nadzemních podlaží. Kuchyně s jídelnou mají jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, dílny jsou jednopodlažní a přístavba vyšší odborné školy je třípodlažní. Obvodový plášť je zděný u CDm cihel a je rovněž zateplen. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá zateplená.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Areál školy je napojen na systém zásobování tepelnou energií.

Vytápění

Rozvod tepla je zaveden do předávací stanice umístěné v objektu dílen na rozdělovač, z kterého je vyvedeno pět otopných větví pro:

- VZT kuchyň

- domov mládeže 2-6 NP

- domov mládeže přízemí

- vyšší odborná škola, dílny

- byt školníka

Otopné větve jsou osazeny oběhovými čerpadly Grundfos, v případě větve pro vytápění domova mládeže (2-6 NP) se jedná o typ čerpadla MAGŃA s plynulou změnou otáček prostřednictvím frekvenčního měniče.

Otopné větve, kromě větve pro VZT v kuchyni, jsou vybaveny směšováním (regulace DOT CONTROLS).

Před vstupem přívodního rozvodu tepla na rozdělovač, jsou vyvedeny dvě odbočky a to pro přípravu teplé vody a samostatná větev pro zásobování teplem objektu školy a tělocvičny. Rozvod tepla pro tyto objekty je původní, stáří 57 let, veden v průchozím topném kanále. Dle dostupných informací je stav tohoto rozvodu ve špatném stavu a dochází k významným tepelným ztrátám.

Přívod rozvodu tepla pro objekt školy je zaveden do prostoru pod hlavním schodištěm, kde se nachází směšování s oběhovým čerpadlem otopné vody Grundfos MAGNA.

Otopná soustava jednotlivých budov je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody, projektovaný teplotní spád otopného systému je 80 / 60 C. V koncových místech potřeby tepla jsou instalována otopná tělesa vybavena IRC ventily (rok instalace 2016). Na chodbách jsou otopná tělesa osazena termostatickými hlavicemi.

Vzduchotechnické zařízení

Jediné vzduchotechnické zařízení je umístěno v suterénu objektu kuchyně. Jedná se o jednotku ALTEKO RFC-PR s ohřevem a ventilátorem o průtoku 5 040 m3.hod-1. Ovládání řešeno z prostoru kuchyně start/stop.

Příprava TV

Příprava teplé vody je řešena pro každý z objektů samostatně. V prostoru předávací stanice je z přívodního rozvodu tepla (ještě před zaústěním na rozdělovač) vyvedena otopná větev pro přípravu teplé vody potřeb objektu domova mládeže, kuchyně a jídelny, a dílen. Ohřev teplé vody je řešen na deskovém tepelném výměníku Alfa Laval, teplá voda je následně akumulována v zásobníku o objemu 2 m3.

Příprava teplé vody v objektu tělocvičně probíhá na nepřímotopném akumulačním zásobníku Viesmann RudoCell o objemu 200 litrů s instalovaným tepelným výkonem 34 kW.

Příprava teplé vody pro objekt školy je řešena obdobně a to na nepřímotopném akumulačním ohřívači Viesmann RudoCell o objemu 200 litrů s instalovaným tepelným výkonem 34 kW.

U ohřívačů Viesmann RudoCell jsou instalovány regulátory. Ovšem při místním šetření nebylo jednoznačně odpovězeno, zda je časově řízená cirkulace.

Osvětlení

Osvětlovací soustava v prostorech školy je převážně vybavena původními svítidly, jedná se o zářivková svítidla příkonu nejčastěji 18 W a 36 W. Lokálně jsou doplněna svítidla OPPLE, a to především na chodbě v přízemí vedlejšího vstupu. Na sociálním zařízení je provedeno časově řízené zhasnutí svítidel.

V objektu domova mládeže se v 1 NP nacházejí také původní zářivková svítidla ve dvoutrubkovém provedení příkonu 36 W. V šatně vedle recepce domova mládeže je osvětlení ovládáno pohybovým čidlem.

V kuchyni i jídelně se nacházejí zářivková svítidla příkonu 36 W.

V každém pokoji domova mládeže se nachází jedno dvou trubicové zářivkové svítidlo o příkonu 36 W, dále se v pokojích nachází lampičky.

Dílny i prostory vyšší odborné školy jsou osvětlovány zářivkovými svítidly o příkonech 36 W a 58 W.

Osvětlení tělocvičny je provedeno pomocí výbojek o příkonu 400 W.

Voda

Záchodové mísy jsou částečně vybaveny dvoustupňovým splachováním. Splachování pisoáru je řešeno pomocí fotobuněk. Vodovodní baterie a sprchové hlavice nejsou osazeny úspornými prvky.

V objektu školy byly současně s rekonstrukcí stoupaček provedeny rekonstrukce sociálních zařízení a to v roce 2020, nyní jsou na výtokových armaturách osazeny šetřiče, WC mísy jsou s dvoustupňovým splachováním.

Rekonstrukcí prošlo i sociální zázemí v objektu tělocvičny.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2014	zateplení domova mládeže

2015	zateplení školy

2015	nový systém MaR

2016	instalace IRC ventilů do objektů školy, tělocvičny a domova mládeže

2019	optimalizace směšovací stanice

2019	v dílnách a domově mládeže instalace směšovací stanice - optimalizace maximální sjednané kapacity

2020	rekonstrukce sociálních zařízení, výměna stoupaček, WC, umyvadel v objektu školy a tělocvičny

Objekt č. 17b – Střední zdravotnická škola, Svitavy, Kijevská 1909_DM

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Kijevská 1909/7, 568 02 Svitavy |
| --- | --- |
| Provozní doba | Ne večer - Pá poledne, o prázdninách v létě slouží jako ubytovna pro sportovce |
| Obsazenost | 66 |
| Energeticky vztažná plocha ( m2) | 1 730 |
| Obestavěný prostor ( m3) | 5 189 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Stručný popis objektu:

Budovu tvoří tři pavilony navzájem propojené, postavené v 70. letech 20. století. Dva pavilony jsou ubytovací (pavilon chlapců a pavilon dívek) třetí je tělocvična resp. posilovna a spojovací krček. Ubytovací pavilony mají 2 NP. Jeden z pavilonů je z poloviny podsklepený (pavilon chlapců) ostatní pavilony jsou nepodsklepené. V současné době jsou v pavilonu dívek umístěni chlapci a v pavilonu chlapců dívky.

Kapacita domova mládeže je 66 lůžek.

Situační schéma

Základní popis stavební části

Obvodový plášť ubytovacích pavilonů je z cihelného zdiva CDk a CDm tl.375 mm, dodatečně zateplený kontaktním zateplovacím systémem RENOP THERM o tl. 80 mm polystyrénu. Obvodové zdivo tělocvičny a spojovacího krčku je nezateplené. Střecha všech pavilonů je jednoplášťová plochá, ve 2.NP ubytovacích pavilonů sádrokartonový podhled s tepelnou izolací ORSIL tl.80 mm, okna plastová, s izolačním dvojsklem.

Obvodový plášť tělocvičny a spojovacího krčku je vyzděný z plynosilikátových tvárnic o tl.300 mm. Střecha plochá jednoplášťová, izolace z plynosilikátových desek tl. 150 mm, hydroizolace. Okna jsou plastová, z roku 2001.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

DM je zásobovaný teplem pro vytápění a teplou vodou z vlastní plynové kotelny umístěné v 2. NP. V kotelně jsou od roku 2021 instalovány 4 kondenzační kotle Buderus Logamax Plus GB 192-50iWH  o výkonu 4x48 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny je 192 kW. Kotelna je zdrojem tepla pro vytápění i pro ohřev TV.

Teplo pro vytápění i ohřev TV je vedeno do strojovny v 1. PP. Z rozdělovače pro vytápění jsou vyvedeny samostatně regulované větve se směšováním. Celá strojovna prošla v roce 2021 rekonstrukcí, oběhová čerpadla mají plynulou regulací otáček. Z rozdělovače jsou vyvedeny větve:

Větev 1 – pavilon dívky pokoje

Větev 2 – pavilon dívky umývárna a tělocvična

Větev 3 – pavilon chlapci

Větev 4 – pavilon dívky hlavní chodba

Větev TV.

Teplá voda je připravovaná ve strojovně v 1. PP.

Vytápění

Otopná tělesa ocelová desková typu Radik jsou osazena TRV (od roku 2018, kdy byly osazeny staré ventily pravděpodobně ze školy, kde byly demontovány při instalaci IRC).

Příprava TV

Teplá voda je připravovaná ve strojovně v 1. PP, kde jsou instalovány tří zásobníkové ohříváky o objemu 3x385 l z roku 2021. Rozvod TV je zajištěn cirkulačním čerpadlem.

Osvětlení

Pro osvětlení všech prostor jsou instalována zářivková svítidla.

Voda

V DM je v části pavilonu dívek 11 trojlůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením (pro dva pokoje 1 WC, 2 umyvadla a 1 sprcha, nebo pro jeden pokoj 1 WC, 1 umyvadlo a 1 sprcha) a 12 pokojů v pavilonu chlapců, které mají společné sociálky pro 3-4 pokoje (2 sprchy, 3 umyvadla a 2 WC).

Zrealizovaná úsporná opatření:

2021 rekonstrukce kotelny a strojovny vytápění

Objekt č. 18b – Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl_DM

Základní údaje o objektu

| Adresa objektu | Strakovská 1071, 570 12 Litomyšl |
| --- | --- |
| Provozní doba | Ne večer -Pá odpoledne |
| Obsazenost | 222 lůžek |
| Energeticky vztažná plocha | 6 053 |
| Obestavěný prostor | 20 116 |
| Energetický audit (rok) | 2005 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2014 |

Stručný popis objektu:

Budova staršího internátu je z roku 1983, se 4NP a bez podsklepení. V této budově je 16 ubytovacích buněk – 2 pokoje po 3 lůžkách + sociální zařízení, 1 WC, 1 sprcha a 2xumyvadlo, dále 4 pokoje po dvou lůžkách + sociální zařízení a 4 pokoje vychovatelky po 1 lůžku + sociální zařízení. Ubytovací kapacita je 102 ubytovaných.

Budova je panelová, dodatečně zateplena v roce 2009.

Budova nového internátu je z roku 2003, se 3NP a částečně s 1PP. Část budova A s hospodářským zázemím je podsklepena, v 1. PP je fitness cvičebna, klubovna, sociální zařízení, šatny, sklady, kotelna, strojovna VZT. V 1.NP části A je kuchyň, jídelna, recepce a společenské místnosti, ve 2. A 3. NP jsou pokoje pro ubytování studentů. Část budovy B slouží výhradně k ubytování studentů. V celé budově je 60 dvojlůžkových pokojů se sociálním zázemím (1 WC, 1 sprcha a 1 umyvadlo), dále 3 pokoje vychovatelky po 1 lůžku + sociální zařízení. Ubytovací kapacita je 120 ubytovaných.

Situační schéma

Základní popis stavební části

Starší část domova mládeže je postavena na základě upravené varianty konstrukčního systému T06-B. Šítové zdi jsou tvořeny panely tl. 200 mm z vnější strany obezděny zdivem CDm tl 240 mm. V roce 2009 byl objekt komplexně zateplený.

Nový DM je z roku 2003 a je v původním stavu. Obvodový plášť je zděný z Porothermu, okna dřevěná s izolačním dvojsklem.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Budovy je zásobovány tepelnou energií z 2 vlastních plynových teplovodních kotelen.

V kotelně nového DM jsou instalovány 3 stacionární atmosférické kotle Vaillant VK-156/7-2E o výkonu 3x154 z roku 2003. Celkový výkon kotelny je 462 kW. Regulace je prováděna pomocí trojcestných směšovacích armatur. Cirkulaci topné vody za směšovacími stanicemi zajišťují oběhová čerpadla Grundfos Magna s plynulou regulací otáček.

Z rozdělovače jsou vyvedeny samostatně regulované větve pro UT:

Kuchyň, suterén

Pokoje jih

VZT kuchyně

Jídelna, fitness

ÚT jídelna

Pokoje západ

Pokoje východ

a 2 větve pro ohřev TV.

V kotelně starého DM jsou instalovány 2 stacionární atmosférické kotle Vaillant VK-132/3-2EU o výkonu 2x130,5 z roku 1996. Celkový výkon kotelny je 261 kW. Regulace je prováděna pomocí trojcestných směšovacích armatur. Cirkulaci topné vody za směšovacími stanicemi zajišťují oběhová čerpadla Grundfos Magna s plynulou regulací otáček.

Z rozdělovače jsou vyvedeny neregulované větve:

Východ

Západ

Ohřev TV

Vytápění

Prostory v novém DM jsou osazeny ocelovými deskovými otopnými tělesy. Na tělesech v počtu 264 ks jsou osazeny TRV ventily s termostatickou hlavicí. Prostory ve starém DM v počtu 88 jsou osazeny termoelektrickými hlavicemi (IRC).

Prostory starého DM jsou osazeny litinovými otopnými tělesy. V rámci projektu EPC byl v roce 2007 realizován počítačem řízený systému individuální regulace teploty v místnostech (tzv. systém IRC). Hlavice systému byly osazeny na stávající ventily. Otopná tělesa jsou osazena IRC (termoelektrické hlavice, kabely vedené ve zdi) v počtu 88 ks.

Příprava TV

Pro centrální ohřev TV jsou instalovány v každé kotelně dva nepřímo ohřívané zásobníky o objemu 2x500 l, z roku 2017. Rozvod TV je zajištěn cirkulačním čerpadlem.

Osvětlení

Pro osvětlení všech prostor jsou instalována zářivková svítidla.

Voda

Výtokové armatury v sociálních zázemích pokojů jsou původní.

Umyvadla s pákovými bateriemi. Jsou bez úsporných výtokových armatur.

Zrealizovaná úsporná opatření:

2017 nové ohříváky TV

2009 zateplení starého DM

2008 instalace IRC ve starém DM