Výpis prvků

Akce: „Realizace úspor energie – Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí, sídlo poradny“

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Vypracoval: ing. David Millich

Datum: 11/2015

Truhlářské prvky

| Označ. | Popis | Nákres | Umístění | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1NP | 2NP | 3NP | CELKEM |  |
| 1/T | Skříň na plynový kotel. 800x500x2200. Bez zad, dveře dvoukřídlové plné, dveře v celé výši. Materiál masiv, lazurovaný lak. |  | - | 1 | - | 1 |  |
| 2/T | Jednokřídlé dveře vnitřní levé a pravé 700/1970, plné, dekor dřevo dle výběru provozovatele, ocelová zárubeň, kování klika x klika, dózický zámek |  | 3 2 | - 1 | 1 2 | L 4 P 5 |  |
| 3/T | Jednokřídlé dveře vnitřní levé 600/1970, plné, dekor dřevo dle výběru provozovatele, ocelová zárubeň, kování klika x klika, dózický zámek |  | 1 | - | - | 1 |  |
| 4/T | Jednokřídlé dveře vnitřní levé a pravé 800/1970, plné, dekor dřevo dle výběru provozovatele, ocelová zárubeň, kování klika x klika, FAB |  | - - | - - | 3 3 | L3 P3 |  |
| 5/T | Kuchyňská linka dl. 3,95 m s prostorem pro vestavěnou myčku, dřez a pod dřezem pro ohřívač vody. Skříňky nad linkou dl. 2,6 m s prosklenými dvířky. Barva lamino dle výběru investora, dvířka profilovaná. |  |  |  | 1 | 1 |  |

Plastové prvky

| Označ. | Popis | Nákres | Umístění | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1NP | 2NP | 3NP | CELKEM |  |
| 1/P | Okno plastové šestikomorové 1795/1480, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno dvoukřídlové dělené 1/3, 2/3. O,OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | 1 | - | 1 |  |
| 2/P | Okno plastové šestikomorové 1405/1480, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno jednokřídlové. OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | 1 | - | 1 |  |
| 3/P | Okno plastové šestikomorové 1950/1480, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno dvoukřídlové dělené 1/3, 2/3. O,OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | - | 1 | 1 |  |
| 4/P | Okno plastové šestikomorové 1385/1480, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno jednokřídlové. OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | - | 1 | 1 |  |
| 5/P | Okno plastové šestikomorové 860/890, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno jednokřídlové. OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | - | 1 | 1 |  |
| 6/P | Okno plastové šestikomorové 560/890, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno jednokřídlové. OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | - | 4 | 4 |  |
| 7/P | Okno plastové šestikomorové 850/890, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno jednokřídlové. OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | - | 1 | 1 |  |
| 8/P | Okno plastové šestikomorové 2070/1320, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno dvoukřídlové dělené 1/3, 2/3. O,OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | - | 2 | 2 |  |
| 9/P | Okno plastové šestikomorové 1710/1320, barva ext. zlatý dub, int. bílá. Trojsklo. S vnitřním plastovým parapetem bílým. Okno dvoukřídlové dělené 1/3, 2/3. O,OS Uw<0,9 W/m2K |  | - | - | 1 | 1 |  |

Zámečnické prvky

| Označ. | Popis | Nákres | Umístění | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1NP | 2NP | 3NP | CELKEM |  |
| 1/Z | Zábradlí – odstranění dřevěné výplně, odstranění nátěru, vložení nové výplně z pozinkovaného tahokovu dle výběru investora do rámu z L profilu. Nátěr konstrukce šedý. Nové madlo z kruhového profilu D=40 mm navařené na konstrukci. |  | - | 1 | - | 1 |  |
| 2/Z | Fasádní dvířka na HUP s prodlouženými kotvami. Dvířka 580/580 mm s odvětráním. Barva kávově hnědá. Otevírání na plynařskou kličku. |  | 1 | - | - | 1 |  |
| 3/Z | Fasádní dvířka pro telefonické ukončení s prodlouženými kotvami. Dvířka 260/270 mm. Barva kávově hnědá. |  | 1 | - | - | 1 |  |
| 4/Z | Fasádní dvířka pro elektro skříňě s prodlouženými kotvami. Dvířka 500/580 mm. Barva kávově hnědá. |  | 1 | - | - | 1 |  |
| 5/Z | Fasádní dvířka pro elektro skříňě s prodlouženými kotvami. Dvířka 850/480 mm. Barva kávově hnědá. |  | 1 | - | - | 1 |  |

Klempířské prvky

| Označ. | Popis | Nákres | Umístění | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1NP | 2NP | 3NP | CELKEM |  |
| K1 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 2,03 m, kávově hnědý |  | 3 | 2 | - | 5 |  |
| K2 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 0,8 m, kávově hnědý |  | 1 | - | - | 1 |  |
| K3 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 0,5 m, kávově hnědý |  | 5 | - | - | 5 |  |
| K4 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 1,42 m, kávově hnědý |  | 2 | - | - | 2 |  |
| K5 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 1,76 m, kávově hnědý |  | - | 1 | - | 1 |  |
| K6 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 1,36 m, kávově hnědý |  | - | 1 | - | 1 |  |
| K7 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 0,36 m, kávově hnědý |  | - | 2 | - | 2 |  |
| K8 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 200 mm, dl. 1,90 m, kávově hnědý |  | - | - | 1 | 1 |  |
| K9 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 200 mm, dl. 1,90 m, kávově hnědý |  | - | - | 1 | 1 |  |
| K10 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 200 mm, dl. 0,80 m, kávově hnědý |  | - | - | 2 | 2 |  |
| K11 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 200 mm, dl. 0,5 m, kávově hnědý |  | - | - | 4 | 4 |  |
| K12 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 400 mm, dl. 1,10 m, kávově hnědý |  | - | - | 2 | 2 |  |
| K13 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 200 mm, dl. 2,01 m, kávově hnědý |  | - | - | 2 | 2 |  |
| K14 | Lakovaný (poplastovaný) hliníkový parapet r.š. 200 mm, dl. 1,65 m, kávově hnědý |  | - | - | 1 | 1 |  |
| K15 | Střešní svod s vyústěním do stávající kanalizace včetně kotlíku a kotvení. Průměr 100 mm, Lakovaný hliníkový plech šedý (antracit). |  | 29 | - | - | 29 m |  |
| K16 | Podokapní žlab půlkruhový včetně háků a čel. R.š. 330 mm. Lakovaný hliníkový plech barva tmavě červená. |  | 42,2 | - | - | 42,2 m |  |
| K17 | Oplechování falešného štítu - styk stěny a šíkmé střechy. R.š. 330 mm. Lakovaný hliníkový plech barva tmavě červená. |  | 5,75 | - | - | 5,75 m |  |
| K18 | Oplechování požárně dělící stěny - styk stěny a šíkmé střechy r.š. 400 mm, boky stěny r.š. 400 a r.š. 1000 mm a vrch stěny (atikový plech) r.š. 750 mm. Lakovaný hliníkový plech barva tmavě červená. |  | 2x6,5 | - | - | 13,0 m |  |
| K19 | Oplechování komínů v ploše r.š. 400 mm. Lakovaný hliníkový plech barva tmavě červená. |  | - | - | 1 | 1 ks |  |
| K20 | Oplechování komínů v hřebeni r.š. 400 mm. Lakovaný hliníkový plech barva tmavě červená. |  | - | - | 1 | 1 ks |  |