| Pardubický kraj | PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR | Příloha č. 1 |
| --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | Modernizace mostu ev. č. 322-014 - Chvaletice - vlečka |
| Umístění - okres | Pardubice CZ0532 |
| Umístění - obec | Chvaletice CZ0532575071 |
| Umístění - adresa | Na silnici č. II/322 v obci Chvaletice v ev. km 19,567. |
| Budoucí uživatel | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |
| Žadatel, investor | Pk | Číslo (ORG) | 0004601100035 |
| Odvětví | Doprava | Odvětvový odbor | ODSH |
| Charakter 1) | investiční | Kategorie | modernizace |
| Generování příjmů 1) | Ne | Veřejná podpora 1) | Ne |
| Zdroje financování | EU | Přenes. daň. povinn. 1) | Ne |
| Fáze projektu 1) | Zadání projektu | Fáze stavby 2) | Zadání stavby |
| Operační program 1) | IROP | Specf. cíl 1) | 1.1 | Č. výzvy 1) |  |
| Popis projektu/stavby | Modernizace mostního objektu ev. č. 322-014 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu a dále v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Oprava mostního objektu spočívá v kompletní výměně nevyhovující nosné konstrukce, sanace spodní stavby. Konstrukce mostu bude po provedení modernizace bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím se zábradelním svodidlem dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Mostní objekt bude navržen bez chodníků, pouze s oboustrannými římsami. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Pod mostem bude provedena obnova místní komunikace v místě železniční vlečky a bude provedena obnova železniční vlečky. Obnova pod mostem bude provedena v souladu s návrhem mostního otvoru a projednáním a odsouhlasením technického a stavebního řešení se správcem železniční vlečky a místní komunikace. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit DIO převedení dopravy po dobu realizace akce (automobilové, cyklistů a pěších) po mostním provizoriu mimo prostor stavby umístěném blízko stávajícího mostu. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu budou provedeny případné navazující plánované stavební činnosti (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.). Modernizací mostu dojde k trvalému záboru pozemků, který bude spojen s jejich výkupy. |
| Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Mostní objekt ev. č. 322-014 nacházející se v extravilánu obce Trnávka a je zařazen na základě MMP (28.11.2017) dle ČSN 73 6221 a 73 6220 Stavebně-technický stav IV. n. k. a IV. spodní stavby. Zatížitelnost uvedená v HMP a ML je dle ČSN 73 6222 nedostačující. Teoretická zbytková životnost mostního objektu se dá předpokládat jako nulová. Mostní objekt nemá zádržný systém a mostní vybavení dle ČSN 73 6201. Stávající nosná konstrukce nesplňuje požadavky kladené na její únosnost dle ČSN 73 6222 a velikost mostního otvoru dle ČSN 73 6221. Nosná konstrukce mostu je na konci zbytkové životnosti s nutností demolice nosné konstrukce stávajícího mostního objektu a výstavbou nové nosné konstrukce. Návrhem modernizace dojde i k úpravám komunikací na straně před a za mostem s odpovídající návazností na požadavky kladenými ČSN 73 6101 a 73 6110. Konstrukce vozovky na předmostích bude navržena dle TP 170. Konstrukce vozovky na mostě bude navržena dle ČSN 73 6242. Modernizací mostního objektu a jeho příslušenství dojde k zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu na pozemních komunikacích, prodloužení životnosti mostního objektu s návrhovou životností nosné konstrukce 100 let a odpovídající životností příslušenství. Modernizací bude upraven průjezdný profil pod mostem dle návrhu požadovaného ČSN 73 6201 se zlepšením životního prostředí v okolí komunikace, zejména snížení hlukové zátěže z dopravy - odstranění zdrojů vibrací na nerovném povrchu vozovky. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí. |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | Základním parametrem je délka modernizované silnice, výstupem je modernizovaný úsek silnice - odstranění neuspokojivého stavebně-technického stavu a dopravně bezpečnostních závad. Požadavkem je zvýšení bezpečnosti a dopravního výkonu komunikace, zklidnění a uspořádání dopravy, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství. Délka modernizovaného úseku silnice v km 19.45 - 19.65 km. |
| Hlavní aktivity 1) |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Modernizací mostu dojde k trvalému záboru pozemků, který bude spojen s jejich výkupy. |
| Technické, provozní a další podmínky realizace |  |
| Rizika a způsob jejich ošetření | Vypořádání majetkoprávních vztahů. Neschválení projektu v IROP - spolufinancování z EU. |
| Partneři 1) |  |
| Výdaje projektu / náklady stavby | Investiční výdaje/náklady - celkem | 25 005 000 Kč |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce | 0 Kč |
|  | Administrace, žádost | 0 Kč |
|  | Inženýrská činnost, poplatky | 0 Kč |
|  | Výkupy pozemků a budov | 0 Kč |
|  | Realizace Stavební část 2) | 25 005 000 Kč |
|  | Vnitřní vybavení, technologie | 0 Kč |
|  | Dodávka produktů | 0 Kč |
|  | Ostatní služby | 0 Kč |
|  | Neinvestiční výdaje/náklady - celkem | 0 Kč |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce | 0 Kč |
|  | Administrace, žádost | 0 Kč |
|  | Inženýrská činnost, poplatky | 0 Kč |
|  | Realizace Opravy | 0 Kč |
|  | Ostatní služby | 0 Kč |
|  | Drobný hm. a nehm. inv. maj. | 0 Kč |
|  | Rezerva | 0 Kč |
|  | Celkové výdaje projektu/stavby | 25 005 000 Kč |
|  | Z toho Celkové způsobilé výdaje 1) | 25 005 000 Kč |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje | 0 Kč |
|  | Výdaje na přípravu | 0 Kč |
|  | Výdaje na realizaci | 25 005 000 Kč |
| Finanční krytí | Spolufinancování způsobilých výdajů | % | Kč |
|  | Podíl EU 1) | 85 % | 21 254 250 Kč |
|  | Podíl SR 1) | 5 % | 1 250 250 Kč |
|  | Podíl Pk 1) | 10 % | 2 500 500 Kč |
|  | Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje | 2 500 500 Kč |
|  | z toho Zdroje uživatele | 0 Kč |
|  | Ostatní zdroje | 0 Kč |
|  | Z rozpočtu Pk | 2 500 500 Kč |
|  | Finanční tok | Výdaje | Příjmy |
|  | Dosavadní | 0 Kč |  |
|  | 2016 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | 2017 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | 2018 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | 2019 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | 2020 | 25 005 000 Kč | 0 Kč |
|  | 2021 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | 2022 | 0 Kč | 0 Kč |
| Bilance nákladů a výnosů | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4.-10. rok | Celkem |
| Varianta realizace Náklady na pořízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Provozní náklady | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Provozní výnosy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozdíl výnosů a nákl. | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nulová varianta Provozní náklady | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Provozní výnosy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozdíl výnosů a nákl. | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozdíl realizační a nulové varianty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Předpokládaný harmonogram | Podání žádosti o spolufinancování 1) |  |
|  | Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1) |  |
|  | Nabytí právní moci ÚR 2) |  |
|  | Nabytí právní moci SP 2) |  |
|  | Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) |  |
|  | Předání staveniště zhotoviteli 2) |  |
|  | Zahájení realizace stavby 2) | 1. 4. 2020 |
|  | Ukončení realizace stavby 2) | 31. 10. 2020 |
|  | Lhůta výstavby (dny) 2) | 213 |
|  | Ukončení projektu 1) | 31. 12. 2020 |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů 1) | 31. 12. 2025 |
| Personální zajištění Složení projektového týmu | Projektový manažer 1) | Kučera Bohuslav |
|  | Finanční manažer 1) | Klepalová Michaela Mgr. |
|  | Zástupce odvětvového odboru | Myšák Mojmír Ing. |
|  | Zástupce OPRI 2) | Kunt Jiří Ing., Ph. D. |
|  | Zástupce OVZ 1) |  |
|  | Ostatní 1) |  |
|  | Zástupce uživatele | Synek Jiří Ing. |
|  | Externí dodavatel | bude vysoutěžen |
|  | Zpracovatel záměru | Kučera Bohuslav |
|  | Vytvořeno | 13. 2. 2018 |

Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

Poznámka:	Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.