# Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

# Název veřejné zakázky:

# Dezinfektory podložních mís

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

Položka VZ: Myčka podložních mís – 5 ks

Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Anaerobní box |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 5 ks volně stojící myčky podložních mís | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezové provedení, nerezová komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednodvéřový přístroj s předním plněním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hladká komora bez záhybů splňující nejvyšší hygienické požadavky a minimalizace rizika usazenin a bakterií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Univerzální držák nádob pro každou myčku – variabilita vkládání nádob | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita pro 3 ks močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pevné a účinné rotační vysokotlaké trysky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení teplá, studená voda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Max. připojení el. energie 230 V, 50 H, 3 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkres stavební připravenosti včetně parametrů, podkladů pro připojení el. energie a vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém úplné termální dezinfekce celého potrubního systému a trysek v každém cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vlastní vestavěný parní generátor pro termální dezinfekci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 2 mycí programy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvířka mycí komory uzamčená po dobu celého mycího cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tichý chod – hladina hluku max. do 70 db | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém mytí nezávislý na tlaku přiváděné vody – čerpadlo vyvíjející tlak vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický program (eliminace usazeni, optimální mytí a účinná dezinfekce) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napojení odpadu na stávající rozvody (dodavatel přizpůsobí potřebám daného pracoviště) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Prostorové rozměry: v1320xš500xh580 (+/- 10 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 20 ks podložních mís s víkem a 6 ks kanystrů se změkčovadlem, detergentním roztokem pro Litomyšlskou nemocnici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 ks podložních mís s víkem, 5 ks urinálních láhví, 2 kanystry se změkčovadlem, detergentním roztokem pro LDN Chrudimské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 ks podložních mís s víkem, 5 ks urinálních lahví, 2 kanystry se změkčovadlem, detergentním roztokem pro interní odd. Chrudimské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.